## Slide 1: Terveysriskinarviointi Luikonlahden kaivosalueella
Virpi Kollanus, Hannu Komulainen, Jouni Tuomisto
Minera-loppuseminaari
Kuopio 17.4.2013

## Slide 2: Arvioinnin tavoite
Demonstroida Minera-mallin soveltamista käytössä olevan kaivosalueen ympäristöterveydellisessä riskinarvioinnissa
  Kaivosalueen lähiympäristön metallipitoisuudet
  Kaivostoiminnasta kulkeutuvat hengitysilman pienhiukkaset
Arviointi ei ole kattava kuvaus Luikonlahden kaivosalueen mahdollisista terveysriskeistä / vaikutuksista
  Perustuu saatavilla olleeseen aineistoon
  Ei tarkastele kaikkia terveyden kannalta olennaisia altisteita / altistumisreittejä

## Slide 3: Luikonlahden kaivosalueen lähiympäristö
Kaivosalueen ympäröivät alueet pääosin maa- ja metsätalouskäytössä
Etäisyys Luikonlahden kyläkeskukseen 2 km (n. 300 asukasta)
Lähin asuinkiinteistö 400 m rikastushiekka-alueesta
Asuin- ja lomarakennukset kaivosalueen lähistössä:
  <5 km: 217
  5-10 km: 541
  10-15 km: 810

## Slide 4: Metallit - pitoisuus kaivosalueen lähiympäristössä
Pintamaa – viitearvovertailu (PIMA-ohjearvot)
Kaivovedet – viitearvovertailu (STM 461/2000 laatuvaatimus talousvedelle)

## Slide 5: Metallit – arvioinnin rajaus ja menetelmät
Metallit: As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V
Aikuisten ja lasten (n. 3 v) altistuminen
  Keskimääräinen ja korkea altistumistaso
Pitkäaikaisaltistumiseen liittyvä terveysriski
Altistuminen paikallisista lähteistä sekä kokonaisaltistuminen
Paikallisen altistumisen mallinnus perustuen kaivosalueen lähiympäristöstä mitattuihin pitoisuuksiin:
  Maaperän pintakerros
  Kaivovesi
  Pintavesi
  Ravintotuotteet: sienet, kalat
  Huom! Puuttuu hengitysilma, vihannekset ja juurekset, metsämarjat

## Slide 6: Metallit – altistumisen mallinnus
Päivittäinen saanti, µg/kg/d
Kokonaissaanti huomioi paikalliset lähteet ja normaalin taustasaannin ravinnosta

## Slide 7: Metallit – altistumisen mallinnus
Eri altistumisreittien osuus keskimääräisestä paikallisesta altistumisesta

## Slide 8: Metallit – terveysriskin kuvauksen menetelmät
Ei-karsinogeeniset haittavaikutukset:
Vaaraosamäärä (Hazard quotient, HQ)
  Altistuminen / Turvallisen altistumisen viitearvo (sis. epävarmuuskertoimia)
        HQ≤1 → Ei haittavaikutusten riskiä
        HQ>1 → Haittavaikutuksia saattaa ilmetä
Turvamarginaali (Margin of safety, MOS):
  Haitattomaksi havaittu altistuminen (NOAEC, NOAEL) / Altistuminen
        Hyväksyttävä turvamarginaali:
        Eläintutkimuksiin perustuva NOAEL/NOAEC: ≥ 100
        Ihmistutkimuksiin perustuva NOAEL/NOAEC: ≥ 10
Syöpäriski:
Elinikäinen yksilötason syöpäriski
  Elinikäinen altistumistaso * Syöpäriskin annosvaste
        Hyväksyttävä taso 10-5

## Slide 9: Metallit – terveysriskin kuvaus
Vaaraosamäärä (HQ)
Turvamarginaali (MOS), lapset
Ei-karsinogeeniset terveysvaikutukset
Arseeni: NOAEL 0.8 µg/kg/d (ihon hyperpigmentaatio, keratoosi, verisuonivaikutukset)
Kadmium: NOAEL 10 µg/kg/d (munuaistoksisuus, proteiinien lisääntynyt eritys virtsaan)

## Slide 10: Metallit – terveysriskin kuvaus
Syöpäriski
Arvioiduista metalleista arseeni on syöpävaarallinen suun kautta altistuttaessa
Aikuisten altistumistasoon liittyvä elinikäinen yksilön syöpäriski:
Arvioinnissa sovellettiin juomaveden epäorgaaniselle arseenille määritettyä syöpäriskin annosvastetta
  → Todennäköisesti yliarvioi ravinnon mukana saatavan arseenin syöpäriskiä
  Taustasaantiarvio perustuu keskimääräiseen epäorgaanisen arseenin saantiin ravinnosta Euroopassa (EFSA 2009)

## Slide 11: Metallit – päätelmät Luikonlahdelta
Lasten paikallinen altistuminen metalleille suurempaa kuin aikuisten (metallista riippuen 2-9 -kertainen)
Paikallisista lähteistä saatava altistuminen pääasiallisesti vähäistä tavanomaiseen taustasaantiin suhteutettuna
As, Co, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb ja V pitoisuudet kaivosalueen lähiympäristössä eivät todennäköisesti aiheuta asukkaille terveysriskiä
Cd ei todennäköisesti aiheuta terveysriskiä, mutta ruokasieniä ei tulisi poimia kaivosalueen välittömästä läheisyydestä
As kokonaissaantiin liittyy laskennallisesti hieman kohonnut syöpäriski
  → Paikallisten altistumislähteiden merkitys pieni

## Slide 12: Pienhiukkaset – päästöjen leviäminen
Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon päästöjen aiheuttama
PM2.5 -pitoisuus (µg/m3) kaivoksen ympäristössä
Ilman pienhiukkaspitoisuus mallinnettiin päästötietojen perusteella 0-15 km:n etäisyydelle kaivosalueesta
  Leviämismalli soveltuu <2.5 µm kokoisille hiukkasille
  Leviämismallin resoluutio on yksi kilometri
    Aliarvioi pitoisuuksia <1 km etäisyydellä
    Asutus sijoittuu pääasiallisesti kauemmaksi

## Slide 13: Pienhiukkaset - terveysvaikutukset
Terveysvaikutukset lasketaan perustuen karttapohjaiseen väestötietoon
Pienhiukkaspäästöt aiheuttavat suuruusluokaltaan 0.01 ennenaikaista kuolemantapausta vuodessa
  Pääasiassa sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin liittyviä kuolemantapauksia
Laskentamallit käytettävissä Opasnetin Minera-sivuilla